## Slide 1: Exercici de disseny d’un Pla Agregat
Planificació Agregada

## Slide 2
Enunciat de l’exercici
Esteu davant d’un exercici tutoritzat que us mostrarà pas a pas i de forma molt clara, ordenada i detallada el procediment per a la resolució de l’exercici o problema plantejat.
Per poder aprofitar al màxim aquest recurs, cal que assumiu un rol actiu i feu l’esforç d’intentar realitzar els càlculs abans de veure’n la solució. No avanceu si prèviament no heu tractat de resoldre la part de la qual a continuació se us facilitarà el resultat. No té cap sentit anar movent-se per l’exercici sense comprovar si aneu pel bon camí i reflexionar sobre el que esteu aprenent, es perdria la utilitat de l’autocorrecció i l’aprenentatge.
Agafeu calculadora, llapis i paper i ja podeu començar!
Ús d’aquest recurs:

## Slide 3
Enunciat de l’exercici
L’empresa MQD es dedica a la fabricació d’una família de productes, la qual requereix per a la seva obtenció 2 hores i 24 minuts de mà d’obra per unitat.
La jornada laboral de cada operari és de 8 hores diàries.
Actualment, suposant que estem al mes de desembre i volem fer la planificació del proper any, l’inventari disponible d’aquesta família al magatzem de la companyia és de 100 unitats.
Els costos estimats per MQD són els següents:
    Hora estàndard de mà d’obra en jornada regular: 10 u.m.
    Hora extra de mà d’obra: 15 u.m.
    Hora ociosa de mà d’obra: 12 u.m.
    Contractació d’un operari: 1.000 u.m. / operari.
    Acomiadament d’un operari: 1.600 u.m. / operari.
    Subcontractació d’una unitat de la família: 60 u.m.
    Cost de possessió: 6 u.m. / unitat i mes.
    Servei amb retard: 30 u.m. / unitat i mes.

## Slide 4
Enunciat de l’exercici
Altres factors a considerar derivats de la política de l’empresa MQD són:
  L’empresa disposa d’un plantilla fixa que suposa un torn de 30 treballadors, sent possible la contractació de treballadors (si és necessari) fins a un màxim de tres torns diaris.
  El màxim d’hores extres permeses pel conveni és del 10% de les disponibles en jornada regular.
  Tots els costos es consideren funcions lineals i la demanda diària, dintre de cada mes, es considera uniforme i continua.
El Pla de Necessitats de Producció per al proper any, així com els dies productius de cada mes, són els que recull la taula següent:
 | Gener | Febrer | Març | Abril | Maig | Juny | Juliol | Agost | Setembre | Octubre | Novembre | Desembre
Pla Necessitats Producció | 5.500 | 5.800 | 7.600 | 5.800 | 6.400 | 1.500 | 1.800 | 1.100 | 1.800 | 5.200 | 6.100 | 5.900
Dies productius | 18 | 20 | 22 | 20 | 22 | 18 | 20 | 22 | 20 | 20 | 20 | 18

## Slide 5
Enunciat de l’exercici
Determineu el millor Pla Agregat de Producció per al proper any, plantejant les alternatives plantejades a continuació (calculant per a cadascuna d’elles el cost total i especificant els seus components):
Escolliu la millor opció de Pla Agregat d’entre les set opcions plantejades, justificant la vostra decisió.
* L’estratègia mixta ha de consistir en tres anivellaments de la mà d’obra per als períodes: gener a maig, juny a setembre i octubre a desembre.
 |  | Mesures d’ajust transitori de la capacitat | 
Alternativa | Estratègia | Manca de capacitat | Excés de capacitat
1A | Caça | Lliuraments amb retard | Mà d’obra ociosa
1B | Caça | Lliuraments amb retard | Generació d’inventaris
1C | Caça | Hores extres o subcontractació | Generació d’inventaris
2A | Anivellament de la mà d’obra | Lliuraments amb retard | Mà d’obra ociosa
2B | Anivellament de la mà d’obra | Lliuraments amb retard | Generació d’inventaris
2C | Anivellament de la mà d’obra | Hores extres o subcontractació | Generació d’inventaris
3 | Mixta* | Hores extres o subcontractació | Generació d’inventaris

## Slide 6
Enunciat de l’exercici
Aquest exercici pas a pas ha estat fruit del treball realitzat pels membres del Grup d'Innovació Docent G·IDEA de la Universitat de Barcelona amb el suport del Departament d'Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya.
Tots els continguts aliens són propietat dels seus respectius titulars. Tots els drets reservats.