## Slide 1: Implantación subcutánea de dispositivos telemétricos en rata
Monitorización por telemetría
La radiotelemetría permite el registro de variables fisiológicas de animales conscientes y con libertad de movimientos, sin provocar artefactos debidos al estrés y en un ambiente libre de la influencia del investigador, y por tanto, eliminando sus consecuencias en el experimento. Esta técnica resulta especialmente útil en el campo de la farmacología, la toxicología y la fisiología. En los últimos años se han desarrollado sensores implantables de tamaño muy pequeño, que se alojan en el organismo y que interfieren mínimamente en la fisiología y el comportamiento normales del animal estudiado.
Notes: La radiotelemetría permite el registro de variables fisiológicas de animales conscientes y con libertad de movimientos, sin provocar artefactos debidos al estrés y en un ambiente libre de la influencia del investigador, y por tanto, eliminando sus consecuencias en el experimento. Esta técnica resulta especialmente útil en el campo de la farmacología, la toxicología y la fisiología. En los últimos años se han desarrollado sensores implantables de tamaño muy pequeño, que se alojan en el organismo y que interfieren mínimamente en la fisiología y el comportamiento normales del animal estudiado.

## Slide 2: Índice
Monitorización por telemetría
1. Preparación del sistema y anestesia
http://hdl.handle.net/2445/5641
telemetria00.mp4
2. Procedimiento quirúrgico
http://hdl.handle.net/2445/5642
telemetria01.mp4
3. Electrodo
http://hdl.handle.net/2445/5624
telemetria02.mp4
4. Implantación electrodos
http://hdl.handle.net/2445/5626
telemetria03.mp4
9. Preparación terminal antena positiva
http://hdl.handle.net/2445/5633
telemetria08.mp4
10. Sutura de la zona intervenida
http://hdl.handle.net/2445/5634
telemetria09.mp4
5. Disposición antenas electrodos
http://hdl.handle.net/2445/5584
telemetria04.mp4
6. Colocación antena negativa
http://hdl.handle.net/2445/5581
telemetria05.mp4
7. Preparación terminal antena negativa
http://hdl.handle.net/2445/5632
telemetria06.mp4
8. Colocación antena positiva
http://hdl.handle.net/2445/5625
telemetria07.mp4

## Slide 3
Montaje empleado para la captación de datos por telemetría
Esquema basado en el sistema de Data Sciences Internacional
Telemetría externa:
Permite monitorizar múltiples parámetros (ECG, EEG, EMG, temperatura, actividad) en 12 animales sin interferencia (sistema Bluetooth®)
Telemetría implantable
El sensor está constituido por un emisor de señal y una batería. Las señales emitidas pueden ser captadas por un equipo receptor alojado de forma permanente a poca distancia del animal (p.e., en la pared de la jaula) o medirse puntualmente mediante un lector portátil
Notes: Cada sensor es capaz de registrar una o más variables. En el caso que nos ocupa se puede registrar la actividad, el electrocardiograma, la frecuencia cardiaca y la temperatura. El sensor está constituido por un emisor de señal y una batería. Las señales emitidas pueden ser captadas por un equipo receptor alojado de forma permanente a poca distancia del animal (p.e., en la pared de la jaula) o medirse puntualmente mediante un lector portátil. Existen modelos de sensores que permiten su implantación en animales de tamaño muy variable, desde ratas hasta perros o cerdos.

## Slide 4: Implantación Subcutánea Dispositivos Telemétricos
Implante de transmisor en rata.
Modelos de transmisores implantables.
Partes de un transmisor.
Batería
Termoplástico
Cápsula biocompatible
Módulo electrónico
Transmisores: tipos, estructura e implante
Modelos de transmisores externos.
Fotos de Data Sciences Internacional
Existen modelos de sensores que permiten su implantación en animales de tamaño muy variable, desde ratas hasta perros o cerdos.
Notes: Dispositivos Radiotelemétricos son utilizados de forma rutinaria en animales para multitud de aplicaciones y han llegado a ser un valiosísimo apoyo para la investigación en el campo de la biomedicina. En especies de cierto tamaño (perros, primates, ..) los dispositivos telemétricos usualmente se implantan subcutáneamente en un lado del cuerpo, mientras que en especies de menor tamaño (menor de 4.0kg), los transmisores se implantan en la cavidad peritoneal. Hay múltiples ventajas del implante subcutáneo frente a la intraperitoneal. Éstas incluyen: visualización de la unidad, reducción del trauma operatorio del animal, disminución del tiempo de recuperación, y la disponibilidad de recuperar el dispositivo sin necesidad de utilizar un procedimiento invasivo. Sin embargo se están implantando con éxito dispositivos subcutáneos en pequeños animales (<1 Kg) sin incidencias ni complicaciones postoperatorias.

## Slide 5
Los electrodos registran señales de tipo biopotencial.
Permiten la monitorización continua del EKG y por tanto, de la frecuencia cardiaca y de la temperatura.
Electrodos (Modelos F20, F40)
El electrodo
Los Dispositivos Radiotelemétricos se utilizan en animales para multitud de aplicaciones, siendo un valioso apoyo para la investigación en el campo de la biomedicina. En especies de cierto tamaño (perros, primates, ..) los transmisores normalmente se implantan subcutáneamente en un lado del cuerpo, mientras que en especies de menor tamaño (menor de 4.0kg), se implantan en la cavidad peritoneal. Hay múltiples ventajas del implante subcutáneo frente a la intraperitoneal: visualización de la unidad, reducción del trauma operatorio del animal, disminución del tiempo de recuperación, y disponibilidad de recuperar el dispositivo sin necesidad de utilizar un procedimiento invasivo. Sin embargo se están implantando con éxito dispositivos subcutáneos en pequeños animales (<1 Kg) sin incidencias ni complicaciones postoperatorias.
PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO

## Slide 6
Por inhalación: Isoflurano (Es un halogenado metil-etil-éter no inflamable)
flujo = 4 L/min anestesia; 1 L/min mantenimiento, concentración = 1,5 % en el vaporizador
Preparación del sistema y anestesia
Implante intraperitoneal
Preparación y anestesia
Bajo anestesia general se prepara al animal para la intervención quirúrgica usando las mismas técnicas tanto para implante subcutáneo como intraperitoneal.
PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO
Notes: Bajo anestesia general se prepara al animal para la intervención quirúrgica usando las mismas técnicas tanto para implante subcutáneo como intraperitoneal.

## Slide 7
Material quirúrgico: pinzas, tijeras, mosquito, aguja e hilo de sutura.
Trocar y manguito.
Electrodo del tamaño adecuado al animal.
Apuntar el número de serie y garantizar que el dispositivo ha sido identificado con el animal en el cual ha sido implantado.
Guardar el envoltorio para posibles retornos eventuales del implante a DSI.
Preparación material
PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO

## Slide 8
Se usan antibióticos y analgésicos postquirúrgicos.
Los analgésicos se administran con la bebida, en 35 ml H2O/rata estándar/día.
Se puede utilizar indistintamente:
  Ibuprofeno pediátrico (dosis = 30 mg/Kg)
  Paracetamol (dosis = 200 mg/Kg)
Antibióticos postquirúrgicos
PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO

## Slide 9
Administrar la anestesia
Rasurar la parte central del abdomen
Limpiar el área de la incisión con jabón desinfectante y lavarla con alcohol
Procedimiento quirúrgico
Incisión abdominal
Preparación
PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO

## Slide 10
Practicar una incisión suficientemente larga para acomodar el implante a lo largo de la línea media abdominal, inmediatamente por delante de la zona caudal del espacio xifoidal.
Colocar el electrodo en este espacio de la cavidad abdominal con los terminales hacía la cabeza del animal.
Fijar con hilo de sutura el electrodo al músculo
Colocación del electrodo
Colocación del electrodo
PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO

## Slide 11
Hacer una pequeña incisión en la piel en la zona a colocar el terminal negativo del electrodo
Realizar un túnel subcutáneo desde la incisión abdominal hacía la cabeza, utilizando un trocar.
Utilizar el trocar para guiar el manguito hacía el túnel preparado.
Sacar el trocar, dejando el manguito en su sitio.
Acortar los terminales
Preparación para la colocación terminales de los electrodos
Preparación colocación antenas electrodo
PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO

## Slide 12
Pasar una aguja calibrada del 14 a través de la pared abdominal lateral en dirección al cráneo hasta la incisión.
Pasar una de las cabezas de la antena a través de la aguja.
Quitar la aguja dejando la cabeza del electrodo externalizada.
Colocación terminales electrodos
Colocación antena negativa electrodo
PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO

## Slide 13
Conducir los terminales del electrodo, desde la incisión de la cavidad peritoneal hasta el emplazamiento deseado.
Pasar el terminal a través de la camisa de plástico hasta la posición deseada y quitar el manguito.
Preparación del terminal negativo
Preparación terminal antena negativa
PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO

## Slide 14
Cortar la punta del tubo de silicona que recubre el terminal de la antena para exponer el cable eléctrico.
Enroscar la punta de la cubierta sobre el cable eléctrico hasta que quede aproximadamente 1 cm de cable eléctrico expuesto
Preparación de los terminales de las antenas
Colocación antena positiva electrodo
PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO

## Slide 15
Disponer el terminal de la antena dentro del tejido muscular.
Asegurar que la punta del terminal está bien extendido, plano y recto.
Asegurar la antena suturando el tejido muscular por encima del terminal.
Colocación de los terminales de las antenas
Preparación terminal antena positiva
PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO

## Slide 16
Asegurar bien el dispositivo cerrando la zona abdominal y incorporando la varilla de sutura sobre el implante.
Cerrar la incisión de la piel pudiéndose usar indistintamente sutura no absorbible o grapas de sutura para piel.
Cierre de la zona intervenida
Sutura
Comprobación emisor-receptor Recuperación
PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO

## Slide 17
Poner al animal en una caja con ambiente cálido.
Controlar la recuperación del animal hasta que esté completamente despierto.
Es conveniente administrar antibióticos posquirúrgicos y/o analgésicos.
Recuperación
PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO

## Slide 18
PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO
Activar con el imán el transmisor, pasándolo por encima de la zona abdominal donde se ha implantado.
Comprobar con el radiorreceptor si el transmisor emite señal en la frecuencia adecuada.
Se llevará a cabo el mismo procedimiento antes y después de la adquisición de datos.
Comprobación transmisor-receptor
Imán
Receptor

## Slide 19
PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO
Montaje completo y registro del sistema de captación de datos por telemetría
Disponer el sistema según se muestra en en el esquema.

## Slide 20
PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO
Disposición de la caja con la
rata sobre la antena receptora
Detalle de la conexión de la antena con el sistema de captación de datos

## Slide 21
Podemos seleccionar un fragmento determinado y guardarlo
Adquisición continua de datos a tiempo real
Cambiar las propiedades de los gráficos
Seleccionar un registro y ampliar gráfica

## Slide 22
Adquisición continua de datos a tiempo real
Exportar y analizar

## Slide 23
…y éste es sólo un modelo de los muchos que hay………